中国科学院武汉植物园2021年秋冬花展展架制作询价表

- 项目名称、规格、材质、工艺、数量、金额

| 序号 | 项目名称 | 规格、材质、工艺 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘旋基座造型 | 钢结构：∮12圆钢、∮6.5钢网 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 球形 | 钢结构：∮12圆钢 | 个 | 8 |  |  |
| 3 | 浮岛 | 钢结构骨架+金属造型网 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 造型树 | 钢结构骨架+工艺泡沫雕+丙烯上色 | 个 | 1 |  | 安装于水中 |
| 5 | 彩绳聚光灯 | 金属板焊接，表面焊接挂钩，尼龙绳 | 个 | 7 |  |  |
| 6 | 麻绳旋涡 | ∮60钢管支撑、∮12圆钢造型∮60麻绳装饰 | 个 | 9 |  | 安装于水中 |
| 税金 |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写） |  | 合计（小写） |  |  |

二、交货日期：

2021年8月30日前完成第一、二项，9月5日前完成剩下的所有项目的制作及安装。

三、安装方式：

园方提供水电辅助，施工方提供安装设备和安装施工。施工方在安装过程中须保证产品安装的完整性和安装施工的安全性，并承担安装责任和赔偿责任。施工方在安装过程中造成甲方或第三方财产损失或人员伤亡的，由施工方承担全部损失，若园方因此受到牵连承担了赔偿或其他经济责任的，有权就自己遭受的损失向施工方追偿。

四、验收方式：乙方安装完成，通知甲方现场验收，验收合格后经甲方签字确认后，完成制作安装验收。

五、附尺寸设计图：

1、盘旋基座造型及球形：基座每一层是斜面，从上旋转到底部连接地面（盘旋基座：底部旋转台座总高3米，底部直径4米。球形：直径0.8米4个，直径1米4个）

3、浮岛：5个大小，且形状自然（尺寸分别为2个（0.8米*0.5米*0.3米）/1个（1.5米*0.7米*0.6米）/2个（1.2米*0.6米*0.4米）

4、造型树：主枝不少于7个，制作前需建模定稿（离水面高1.8-2米，直径0.8米内的不规则形状）

5、彩绳聚光灯：（7个高3.5米，顶部直径0.5米，底部直径0.2米，绳粗3mm，每根之间间隙1cm）

6、麻绳旋涡：（备注：尺寸分别为2个（0.5米*0.3米*3.6米）/2个（0.8米*0.4米*3.8米）/3个（0.6米*0.3米*4米）/2个（0.7米*0.4米*4.2米）

# Text boxes

最高点1.1M

最高点1M

最高点0.9M

直径：4M

直径2.7M

直径1.7M

0.8M

0.5M

0.3M

2M

0.8M

3.5M

0.2M

0.5M

3.6M

0.5M

0.3M